Спектроскопическая Модель Диэлектрической Проницаемости Влажных Почвогрунтов

В.Л. Миронов, М.К. Добсон, К.Х. Каупп, С.А. Комаров, В.Н. Клещенко, П.П. Бобров

Реферат

Создана спектроскопическая модель комплексной диэлектрической проницаемости (КДП) влажных почвогрунтов в микроволновом диапазоне. Известные модели КДП почвогрунтов, которые используются в алгоритмах радарного и радиометрического зондирования Земли не учитывают спектроскопические свойства связанной воды, которая присутствует во влажной почве как отдельная компонента. Проблема заключается в том, что связанная вода обладает своими собственными спектроскопическими характеристиками в микроволновой области, которые отличаются от соответствующих величин, полученных для воды, находящейся вне почвогрунта. Кроме того, до появления настоящей работы в печати не были известны сами методы измерения спектроскопических параметров связанной воды.

В настоящей работе предложены метод определения диэлектрической проницаемости связанной воды, находящейся непосредственно в почвогрунте и способ измерения относительной доли этого компонента влаги. Показано, что, используя КДП связанной и свободной воды, измеренные с помощью разработанного метода для двух частот, можно найти параметры релаксации Дебая для этих компонентов влаги и осуществить прогнозирование КДП почвогрунтов во всем микроволновом диапазоне. Осуществлена экспериментальная проверка погрешности прогнозирования КДП почвогрунтов с помощью предложенной модели.

Спектроскопическая модель обобщена на случай мерзлых почвогрунтов. Измерены параметры Дебая связанной воды в мерзлых почвогрунтах в диапазоне температур от 0 до – 30˚С. Установлены фазовые переходы в связанной воде, которые наблюдаются как разрывы производной по температуре для времени релаксации и статической диэлектрической проницаемости.

Результаты исследований по данной проблеме опубликованы в работах:

- 1. Mironov V. L., M. C. Dobson, V. H. Kaupp, S. A. Komarov, and V. N. Kleshchenko, "Generalized refractive mixing dielectric model for moist soils," in Proc. IGARSS'02, Toronto, Canada, vol.VI, pp. 3556-3558, 2002.

- 2. V.L. Mironov, and P.P. Bobrov, “Soil Dielectric Spectroscopic Parameters Dependence on Humus Content,” in Proc. IGARSS’03, Toulouse, France, vol. II, pp. 1106-1108, 2003.

- 3. V.L. Mironov, V.H. Kaupp, S.A. Komarov, and V.N. Kleshchenko, “Frozen Soil Dielectric Model Using Unfrozen Water Spectroscopic Parameters,” in Proc. IGARSS’03, Toulouse, France, vol. VII, pp. 4172 – 4174, 2003.